## Slide 2: 《线阵列扬声器垂直角度连续可变技术的实现》 主讲：郭思程

## Slide 3
广州市锐丰音响科技有限公司
西南营销中心技术总监 郭思程
2010年广州亚运会 系统设计及安装
2011世界大学生运动会扩声系统 系统设计及安装
2014年南京青年奥林匹克运动会 系统设计及安装
2010年四川省第十二届运动会主会场 系统设计及安装
2014年四川省第十二届运动会主会场 系统工程师
全球海拔最高体育馆-稻城亚丁全面健身中心 系统设计
2016年重庆市第五届运动会扩声系统 系统设计
2016年鼎湖山音乐节扩声系统、西部音乐节扩声系统 系统工程师

## Slide 4
Dieter Klein
KS 的发明人 CEO
“垂直角度连续可变技术”研发人

## Slide 5: 一、线阵列扬声器的发展现状及特征;
1.线性阵列自欧美兴起以来，席卷全球。
2.几乎所有扬声器品牌厂家都有生产自己的阵列扬声器系统。
3.线性阵列系统应用越来越广泛:大型运动会场馆、大型演出现场、剧场剧院、礼堂及公共扩声

## Slide 6: 线性阵列基本特性
柱面波：
柱面波扩散面积
每增加一倍距离，
面积增加2倍。声
压衰减3dB。

## Slide 7: 线性阵列基本特性
球面波：
球面波扩散面积
每增加一倍距离，
面积增加4倍。声
压衰减6dB。

## Slide 8: 线阵列音箱单只的高频特性：
传统的号角相互靠近会产生相干涉的曲波

## Slide 9: 线阵列音箱单只的高频特性：
经过波导号角将能量转换成柱面波，像无数个小声源。高音的垂直指向角度也因转换而变窄，且固定。
2 kHz
4 kHz
6,3 kHz
8 kHz
高频单元指向性

## Slide 10: 线阵列音箱单只的中低频特性：
中低频单元指向性
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
中低频单无指向性；
箱体尺寸决定单元的距离；
音箱的数量决定阵列的高度；
中低频指向靠阵列的长度来控制。

## Slide 11: 线性阵列音箱叠加的基本特性
从上置下为4只、3只、2只、1只音箱的频率响应图；
1只到2只的能量是叠加6dB；
2只到4只的能量是叠加6dB；
高频段几乎没有叠加；
线阵列高音能量通过叠加增强的量有限。

## Slide 12: 线性阵列音箱高低频叠加对比
96 dB
104 dB
开第八只

## Slide 13: 线性阵列音箱叠加的基本特性
104 dB
104 dB
开第七八只

## Slide 14: 线性阵列音箱叠加的基本特性
109 dB
104 dB
开第四到八只

## Slide 15: 线性阵列音箱叠加的基本特性
106 dB
104 dB
开全部八只

## Slide 16: 线性阵列扬声器的突出特点：
1、线性阵列扬声器，中低频没有指向性；
2、中低频能量可通过数量的增加，而得到明显提升；
3、线性阵列扬声器，高频垂直方向有很强的指向性；
4、高频能量不能通过数量的增加，而得到明显提升。
——线性阵列的高频能量是指哪里，就打哪里，非常珍贵！
痛点！！

## Slide 17: 线性阵列扬声器高频垂直角度上出现干扰
高频衰减快，打不远
痛点！！！
7.5°垂直角
阵列音箱

## Slide 18: 二、线性阵列扬声器指向性的改变方法比较
改变的目的：
控制高频的指向，实质是高频的能量。
改变的方向：
垂直方向：针对观众纵深、剖面角度以及声源干涉而改变覆盖角。

## Slide 19: 垂直方向的改变方案一：多角度多型号音箱
OUTLINE的GTO制作两个不同角度的阵列音箱；
GTO C-12：水平角度：90°,垂直窄角；
GTO-DF：水平角度：120°，垂直角度：25°

## Slide 20: 垂直方向的改变方案：
组合使用时，最底下一只为宽角度。

## Slide 21: 垂直方向的改变方案二：多通道电子控制
EAW Anya不能简单地归类为一款音箱，它代表着一种全新的概念：自适应调整。可快速生成几乎所有的三维波阵面。每只Anya模块都包括22个喇叭单元，由22个功放模块单独驱动，同时由22个DSP通道单独处理。Anya音箱组笔直吊挂

## Slide 22: 三、线阵列扬声器垂直覆盖角度可变技术的应用
垂直分散技术（Vertical Dispersion）：德国KS全新研发的独特高音波导技术，在一个波导号角中，通过调节，可使阵列高音的垂直的覆盖角度在0°和10°之间连续无级转换。
配合KS独有的FIRTECTM对系统重新处理，重现完美的指向和音色
现应用于LAXPRO LINE212双十二寸线阵列音箱中。

## Slide 23
KS核心技术
Green: 没有FIRTEC校正的扬声器的测量
Red: FIRTEC校正之后
Frequenzyrespons Phaserespons
频率响应平坦
（中立）
相位响应平坦
（时序正确）

## Slide 24: 三、线阵列扬声器垂直覆盖角度可变技术的应用
LAXPRO LINE212双十二寸线阵列音箱
FIRTECTM
DSP+AMP
KS-NET
Vertical Dispersion

## Slide 25: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）的调节
垂直分散技术（Vertical Dispersion）：通过音箱后面板中旋钮，无极调节，产生0°到10°的垂直角度变化。

## Slide 26: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）0°偏轴响应图
从上往下各频率响应分别是，红色为轴向0°到偏移4°对比

## Slide 27
从上往下各频率响应分别是，红色为轴向0°到偏移4°对比
垂直分散技术（Vertical Dispersion）5°偏轴响应图

## Slide 28: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）10°偏轴响应图
从上往下各频率响应分别是，红色为轴向0°到偏移4°对比

## Slide 29
从能量守恒角度出发：
高音垂直角度变窄，可以理解为能量集中
高音垂直角度变宽，可以理解为能量分散
由图可预知，窄角传输，对声音能量的保持有利；
从上往下各频率响应分别是，红色为0°、银色5°、绿色10°

## Slide 30: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）应用在直线阵列
垂直覆盖角度分散为2°时，垂直方向高频声干扰少
2°
2°
2°
2°
2°
2°

## Slide 31: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）应用在曲面阵列
垂直覆盖角度分散为3°时，在等距情况下高频均匀平滑分布
2°
3°
3°
3°
3°
3°

## Slide 32: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）应用在J型阵列
垂直覆盖角度分散为2°及10°时，在等距情况下高频均匀平滑分布
2°
2°
2°
2°
10°
10°

## Slide 33: 垂直分散技术（Vertical Dispersion）
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
精确调整每个音箱的高频垂直角度，给你一个均质的声波范围，高频没有干扰和死角。
+
等于：完美垂直可变指向
FIRTECTM
Vertical Dispersion